## Slide 1: Network Devices and Topology

## Slide 2: Network Devices
NIC, Hub , Switch, Router, Wireless Access Point

## Slide 3: Network Devices
Network Interface Card(NIC)
Hub
Switch
Router
Wireless Access Point
Cable

## Slide 4: Network Interface Card(NIC)
การ์ดแลน
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับระบบเครือข่าย
ทำงานทั้งใน Layer 1 และ Layer 2 ของ OSI Model
ใช้ MAC Address ในการติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆในระบบเครือข่าย

## Slide 5: Hub
เชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเข้าด้วยกัน
ทำงานบน Layer 1
ส่งข้อมูลกระจายไปยังทุก Port
ปลายทางเป็นผู้ตรวจสอบเองว่าใช่ข้อมูลของตนหรือไม่
มีเครื่องเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นในเวลาหนึ่งที่เชื่อมต่อด้วยฮับที่สามารถส่งข้อมูลได้
หากเครื่องมากกว่า 1 เครื่องส่งข้อมูลออกมาพร้อมกัน จะเกิดการชนกันในเครือข่าย

## Slide 6: Switch
ทำงานใน Layer 2
เป็นอุปกรณ์กระจายและรวมสัญญาณที่มาจากอุปกรณ์รับส่งหลายสถานีเช่นเดียวกับ Hub แต่ Switch จะไม่กระจายไปยังทุกสถานีเหมือนกับ Hub
รับกลุ่มข้อมูลมาตรวจสอบก่อนแล้วดูว่า Address ของคอมพิวเตอร์ปลายทางไปที่ใด

## Slide 7: Hubs Vs. Switches
Switch | Hub
Layer 2 ดูว่าข้อมูลเป็นของเครื่องไหนแล้วค่อยส่งไป ความเร็วสูงกว่า รับ/ส่งข้อมูลได้พร้อมกัน ลดปัญหาการชนกันของข้อมูลในเครือข่าย | Layer 1 ส่งข้อมูลแบบกระจายไปทุกเครื่อง ความเร็วต่ำกว่า รับ/ส่งข้อมูลได้ทีละอย่าง เกิดการชนกันของข้อมูลในเครือข่ายได้ง่าย

## Slide 8: Router
ทำงานใน Layer 3
ใช้เชื่อมต่อเครือข่าย 2 เครือข่ายหรือมากกว่าเข้าด้วยกัน โดยที่เครือข่ายนั้นจะต้องใช้ Network Protocol ตัวเดียวกัน
Router จะทำการจัดหาเส้นทางวิ่งของข้อมูลให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพที่สุด โดย Routing Table
Routing Table
  คำนวณหาเส้นทางการส่งข้อมูลจาก Network หนึ่ง ไปยังอีก Network หนึ่งโดยใช้ IP บอกว่า Network นี้ส่งข้อมูลไปทางใด

## Slide 9: Wireless Access Point
เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้สัญญาณ Wireless เข้ากับ Network

## Slide 10: Cable
Twisted-Pair
UTP : Unshielded Twisted-Pair เป็นสายเคเบิลที่ถูกรบกวนจากภายนอกได้ง่าย แต่ก็มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงและ ราคาไม่แพง
STP : Shielded Twisted-Pair เป็นสายที่มีปลอกหุ้มอีกรอบเพื่อ ป้องกัน สัญญาณรบกวนจากภายนอก จึงทำให้สายเคเบิล ชนิดนี้สามารถใช้ในการเชื่อมต่อใน ระยะไกลได้มากขึ้น แต่ราคาแพงกว่าแบบ UTP

## Slide 11: ข้อดีและข้อเสียของสายคู่ตีเกลียว
ข้อดี
  ราคาถูก
  มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน
  ติดตั้งง่าย และมีน้ำหนักเบา
ข้อเสีย
  ถูกรบกวนจากสัญญาณภายนอกได้ง่าย
  ระยะทางจำกัด

## Slide 12: Coaxial Cable สามารถป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสัญญาณรบกวนอื่นๆ ใช้ในระบบโทรทัศน์ ความเร็วในการส่งข้อมูล 350 Mbps ส่งได้ในระยะทาง 2-3 mile
ข้อดี
  ราคาถูก
  มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน
  ติดตั้งง่าย และมีน้ำหนักเบา
ข้อเสีย
  ถูกรบกวนจากสัญญาณภายนอกได้ง่าย
  ระยะทางจำกัด

## Slide 13: Fiber Optic Cable ใช้สำหรับส่งข้อมูลที่ต้องการความเร็วสูง มีข้อมูลที่ต้องการส่งเป็นจำนวนมาก และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณไฟฟ้ารบกวนมาก ความเร็วในการส่งข้อมูล 1 Gbps ระยะทางในการ ส่งข้อมูล 20-30 mile
ข้อดี
  ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง
  ไม่มีการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า
  ส่งข้อมูลได้ในปริมาณมาก
ข้อเสีย
  มีราคาแพงกว่าสายส่งข้อมูลแบบสายคู่ตีเกลียวและ โคแอกเชียล
  ต้องใช้ความชำนาญในการติดตั้ง
  มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูงกว่า สายคู่ตีเกลียวและ โคแอกเชียล

## Slide 14: Network topology
Bus Topology, Star Topology, Ring Topology, Mesh Topology

## Slide 15: Network Topology
รูปแบบการทำงานของ Topology หลักๆมีดังนี้
  Bus Topology
  Star Topology
  Ring Topology
  Mesh Topology

## Slide 16: Bus Topology
ข้อดีคือ
  สามารถส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังหลายๆจุดได้
  ใช้สื่อนำสัญญาณข้อมูลน้อย ประหยัดค่าใช้จ่าย
  สามารถขยายระบบได้ง่าย และเพิ่มอุปกรณ์ได้ง่าย
ข้อเสียคือ
  อาจจะมีการชนกันของข้อมูลได่งาย
  เมื่อเกิดปัญหา ตรวจหาจุดที่มีปัญหาได้ยาก

## Slide 17: Star Topology
ข้อดีคือ
  การติดตั้ง และดูแลรักษาทำได้ง่าย
  สามารถตรวจหาจุดผิดพลาดของเครือข่ายได้ง่ายกว่าแบบ Bus Topology
ข้อเสียคือ
  เสียค่าใช้จ่ายในการวางระบบเยอะ
  ถ้าฮับเสียทั้งระบบจะไม่สามารถใช้ได้

## Slide 18: Ring Topology
ข้อดีคือ
  ใช้สายในการต่อน้อย
  ไม่มีการชนกันของข้อมูล
ข้อเสียคือ
  หากเครื่องใดเครื่องหนึ่งเสีย ทั้งเครือข่ายจะไม่สามารถใช้งานได้
  ต้องเสียเวลาที่ Token ตรวจสอบข้อมูลว่าใช่ข้อมูลของตนหรือไม่

## Slide 19: Mesh Topology
ข้อดีคือ
  ส่งข้อมูลได้
  ข้อมูลไม่มีการชนกัน
ข้อเสียคือ
  ค่าใช้จ่ายสูง และใช้สายเคเบิลเยอะ
  การเพิ่มเครื่องลูกข่ายในระบบทำได้ยาก

## Slide 20: Thank you 